##### Załącznik nr 5

do SIWZ

Wykaz sprzętu technicznego niezbędnego do realizacji przedmiotu

zamówienia

| Wyszczególnienie (rodzaj, nazwa producenta, model, parametry techniczne) | Rok prod. | Informacja o podstawie dysponowania sprzętem przez wykonawcę: np. własność / dzierżawa /najem /użyczenie / leasing itp. |
| --- | --- | --- |

Warunek posiadania sprzętu technicznego niezbędnego do wykonania zadania  Zamawiający uzna za spełniony gdy Wykonawca wykaże się posiadaniem:

- pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji o parametrach : wydajność wody 500 l/min przy ciśnieniu 170 bar – pojazd z recyklingiem,

- pojazdu wyposażonego w robota frezowego do frezowania kanałów w zakresach średnic od DN 500 – DN 1000  mm,

- mobilną nasączalnię rękawów epoksydowych w zakresie średnic od DN 300 – DN 800 mm.,

- mobilną kotłownią wodną z wymiennikiem ciepła o mocy min 750 kW,

- pojazdu wyposażonego w kamery do inspekcji TV kanałów głównych od DN 200 – DN 1600 mm,  w kamerę satelitarną do pomiarów i badań przyłączy z poziomu kanału głównego,  oraz  w sprzęt do montażu pakero – kapeluszy,

- pojazdu wyposażonego w robot frezowy giętki  do frezowania przyłączy  od średnicy Fi 80 do fi 250 mm przed montażem pakero-kapelusz.

Wraz z wykazem sprzętu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kserokopie  dowodów rejestracyjnych wymienionych pojazdów.